主动公开                   南建水函〔2021〕44号

佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

印发南海区2021年度在建房屋市政工程安全隐患整治工作方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工、监理单位：

为筑牢全区在建房屋市政工程安全防线，促进全区建筑施工安全生产形势持续稳定向好，根据市、区两级安委办工作部署，我局制定了《南海区2021年度在建房屋市政工程安全隐患整治工作方案》，现将工作方案印发给你们，请认真抓好落实。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2021年9月7日

（联系人：杨桂波，联系电话：86325722）

南海区在建房屋市政工程安全生产大排查

大整治工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，深入推进城市建设安全生产专项整治三年行动工作，提升全区在建房屋市政工程安全生产管理水平，根据《佛山市安全生产委员会关于印发佛山市2021年度安全生产挂牌督办工作实施方案的通知》（佛安〔2021〕19号）、《佛山市南海区安全生产委员会关于印发2021年度安全生产挂牌督办工作实施方案的通知》（南安委〔2021〕10号）等文件要求，从即日起至2022年4月30日，我局决定对全区在建房屋建筑工程和职责范围内的市政工程开展安全生产隐患专项整治，特制订本方案。

一、工作目标

2021年是城市建设安全生产专项整治三年行动集中攻坚年。通过开展安全隐患整治行动，坚持问题导向、目标导向和结果导向，扎实推进城市建设安全生产专项整治重点攻坚任务，压实“三个责任”“三个必须”，切实消除一批重大安全生产隐患，全面提升建筑施工安全生产标准化水平，有效防范和遏制建筑施工伤亡事故，促进全区建筑施工安全生产形势持续稳定向好。

二、组织架构

为加强我区在建房屋市政工程安全隐患整治的组织工作，特成立领导小组。领导小组组长由我局分管副局长担任，局工程质量安全监管股、建筑市场监管股、供排水管理股、水利工程规划建设股、区建筑工程施工安全监督站相关负责人、各镇（街道）城建和水利办负责人担任成员。

三、检查内容

（一）危大工程

1.重点检查危大工程专项施工方案的编制、实施

（1）对于应进行专项设计的超危工程，设计单位必须按相关规定进行专项安全设计。

（2）施工前必须编制专项施工方案。重点是方案编制人是否为相关专业人员；方案是否依据规范标准编制且具有针对性和可操作性。

（3）专项施工方案必须按规定审批或论证。重点是方案审批人是否为企业技术负责人；论证后修改的方案是否再次审批；相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章。

（4）施工作业前必须进行安全技术交底。重点是交底人是否为负责项目管理的技术人员；接受交底人是否为班组全员并签名留证。

（5）施工过程中必须按专项施工方案施工。重点是是否按照方案流程施工，措施是否落实到位；是否出现方案和实际不符的“两张皮”现象。

（6）施工过程中必须按规定对危大工程进行公示。重点是否能正确识别并在施工现场显著位置设置危大工程广告牌；是否根据危大工程实际进度或情况变化及时更新公告牌。

（7）施工完成后必须经验收合格方可进入下道工序。重点是参加验收人员组成是否符合有关规定要求；验收是否量化，验收签名等是否记录在档。

2.突出检查5类危大工程

（1）基坑支护。①重点是基坑支护设计是否依据勘察设计资料，有重大变更时是否重新设计；②基坑第三方观测是否由具有资质的单位编制规范的观测方案；③超过一定规模的深基坑坑边荷载值是否超过设计限值；④发现基坑异常时是否及时上报并采取有效措施。。

（2）土方（隧道）开挖。①重点是开挖和降水方案是否与支护方案要求一致；②是否存在超挖等现象；③支护和降水是否及时。

（3）脚手架。①重点是脚手架的基础承载力是否满足设计要求；②钢管、扣件等主要材料是否符合质量标准；③使用过程中，连墙件的位置、数量是否符合专项施工方案；④主节点处水平杆、立杆、扫地杆、剪刀撑是否缺失；⑤脚手架拆除过程中是否存在同时拆除整层或数层连接件的情况；⑥附着式升降脚手架是否经检测检验合格并验收后方才投入使用；⑦附着式升降脚手架防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否符合设计要求；⑧悬挑式脚手架型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度是否符合规范及专项施工方案要求；⑨拉杆、下撑杆是否按规范及专项施工方案要求进行布置。

（4）模板支撑体系。①重点是支撑材料（杆件、扣配件）质量是否合格；②纵横向水平杆和剪刀撑是否规范搭设，底部基础是否可靠；③模板支架高宽比超过规范要求的是否采取加固措施；④钢筋等材料集中堆放或混凝土浇筑顺序是否按方案规定进行，局部堆积荷载是否大于设计值限值；⑤模板支架拆除时混凝土强度是否达到设计、规范要求，是否按顺序拆除；⑥模板支架架体搭设完毕后是否办理验收手续。

（5）起重机械安拆及吊装工程。①重点是建筑起重机械产权备案、安装（含拆卸）告知、使用登记是否按规定执行；②是否存在采用不同厂家、不同规格主要构配件等方式拼装起重机械，并存在安全风险的；③塔吊塔机的塔身标准节、起重臂节、拉杆塔帽等结构件是否有可追溯出厂日期的永久性标志；④起重机械在使用年限内使用维护保养不当造成的结构件产生塑性变形的，以及锈（腐）蚀造成厚度损耗是否大于原厚度10％；⑤塔式起重机安全限位装置是否有效；⑥起重机械安拆、顶升以及附着时是否按规范及说明书要求作业，安拆和顶升加节时环境因素是否符合规范要求；⑦安拆人员、司机和信号司索工是否持有有效的建筑施工特种作业操作资格证上岗；⑧群塔作业两塔间最小安全距离是否达标；⑨是否存在施工升降机防坠安全器失效或超载情况的；⑩大件起重吊装、多台起重设备联合作业或吊运异形结构是否有吊装方案。

3.落实两项主动报告制度和“六不施工”工作要求

根据我局印发的《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于建筑施工领域推行风险主动报告的通知》的文件要求，落实以下两项主动报告制度。一是危大工程动工前主动报告。对于全区在建房屋市政工程的基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程等危大工程，施工单位在动工前要按规定编制专项施工方案并组织安全技术交底、制定专门安全应急预案。危大工程施工时，监理工程师、项目负责人要在施工现场履职。专项施工方案实施前5个工作日内，施工总承包单位需牵头汇总分包单位和监理单位有关情况，向工程所在镇（街道）的安全监督机构或区安监站书面报告危大工程的专项施工方案、人员到岗承诺、安全应急预案等。二是企业主体责任履行主动报告。项目经许可开工后，施工总承包单位一季度内不少于一次向工程所在镇（街道）的安全监督机构或区安监站主动报告安全生产主体责任履行情况，包括企业负责人带班检查、项目责任人带班生产、保障安全投入、风险预防和隐患排查整治、应急救援演练、人员教育培训以及危大工程管控措施落实情况。

各参建单位要严格落实施工现场项目经理、班组、岗位员工的安全责任制，严格落实危险性较大的分部分项工程“六不施工”工作要求（即：未落实前期保障措施不施工；未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工；未进行安全技术交底不施工；未进行现场监督不施工；未进行第三方监测不施工；未经验收合格不施工）。

（二）有限空间作业

根据我局印发的《佛山市南海区住房城乡建设和水利局转发佛山市南海区安全生产委员会办公室关于印发南海区涉市政工程建设项目有限空间大排查大整治工作方案的通知》等文件要求，各参建单位在有限空间作业前要落实好以下要点：作业前是否经风险辨识且建立台账、作业前是否经通风和检测合格、是否正确佩戴劳动防护用品、是否落实作业过程监护、电气设备是否符合规定、是否配备应急救援装备、作业前是否落实审批制度、作业前是否落实培训演练、作业位置是否安装视频监控并能正常使用。特别是涉市政工程建设项目的有限空间作业，必须更加从严从细逐项进行排查。同时，辖区内在建工地全面推行房屋市政工程有限空间作业报告制度（施工总承包单位在施工前5个工作日内，将有限空间作业专项施工方案或技术交底等资料汇总后向工程所在安全监督机构报告）。

（三）防高坠

根据《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于印发南海区房屋市政工程预防高处坠落专项整治工作方案的通知》（南建水函〔2021〕43号）文件要求，工程各参建单位应在施工方案中编制防高坠事故措施，包括在施工现场相应部位设置安全警示标志或夜间警示标志，要求高处作业人员（包括架子工）持证上岗，并按以下要求检查现场高处作业安全防护措施：1.工人的临边（悬空）等处作业时，是否规范使用安全带（安全绳）；2.高处作业吊篮使用的钢丝绳是否达到报废标准，安全锁是否失效、安全绳是否独立悬挂的，吊篮悬挂机构、配重、额定荷载经计算是否满足抗倾覆安全系数大于3要求；3.悬挂机构前支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘上，支撑点的结构强度是否满足要求；4.高处作业吊篮是否超载使用，吊篮内作业人员数量是否超过2人；5.基坑、结构各层、休息平台、屋面临边、作业面临边、脚手架临边或短边边长大于（含等于）500mm的洞口等是否采取可靠防护措施；6.电梯口未设置防护门或防护门安装是否符合规范和方案要求，电梯井道内是否按照规范要求设置水平防护的，施工层上部是否设置隔离防护设施；7.钢结构、网架安装用支撑平台基础承载力是否满足设计要求，钢结构、网架安装支撑平台是否同步搭设防风、防倾覆措施；8.卸料平台荷载超载、物料码放是否超高，悬挑式卸料平台钢梁、钢丝绳是否与主体结构形成可靠连接，平台运输通道是否有有效防护措施，悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在稳定的主体结构上且已做可靠连接的；9.玻璃顶棚安装作业下方未搭设满堂脚手架、满铺脚手板和挂设安全平网的，未设置作业人员上下安全通道的，已安装的浅色玻璃上未设置明显标志的。10.是否编制了高处坠落专项应急预案，是否根据施工进度开展高处坠落应急演练活动，应急预案是否具有有效性及可操作性。

（四）临时用电

检查施工现场临时用电情况：1.临时用电系统是否经验收合格方才投入使用；2.施工现场的配电系统是否按规定采用TN-S接零保护方式（TN-S系统有独立变压器、TN-C系统无独立变压器）；3.现场是否存在外电线路与在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施的情况；4.配电系统或电气设备调试、试运行时，是否按操作规程和程序进行，是否统一指挥、专人监护；5.特殊场所（隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿等）照明是否按规定使用安全电压；6.是否实行“三级配电、二级漏电保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”。

（五）消防安全

检查施工现场消防安全情况：1.施工现场内是否按规定设置临时消防车道、疏散通道、安全出口，或以上设施是否被堵塞、占用；2.主要临时用房、临时设施的防火间距是否大于等于规定值；3.施工现场是否存在未按规定设置临时消防给水系统或消防给水系统不能正常使用且未采取其他灭火设施的；4.消火栓泵是否采用专用消防配电线路，电源是否引自施工现场总配电箱的总断路器上端；5.施工现场是否建立动火审批制度，现场动火部位是否设置动火监护人、动火作业现场环境符合要求、配备了消防器材；6.是否存在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火的，寒冷天气施工时使用明火进行升温保温的，在宿舍内使用明火取暖、做饭的情况；7.是否存在采用不符合消防规定的供配电线缆，或在可燃材料、可燃构件上直接敷设电气线路、安装电气设备的情况；8在装饰装修施工中，是否已将工程材料可燃性外包装物拆除后再进入施工作业区域施工。

四、工作步骤

全区在建房屋市政工程安全隐患整治工作从2021年9月上旬开始，2022年4月30日前基本结束，共分为3个阶段。

（一）宣传发动阶段。（2021年9月15日前）。请各镇（街道）、区建筑工程施工安全监督站将通知下发到辖区内每一个在建工地，各镇（街道）将通知传达到辖区内每一家建筑业企业，并督促辖区各工地和有关企业严格落实通知要求。

（二）自查自纠与督导检查阶段（2021年9月15日-2022年4月10日）。全区所有在建房屋市政工地要定期开展“拉网式”的安全隐患自查自纠工作，并做好相关台账，留置工地备查。各镇（街道）、区安监站要在工地自查自纠的基础上，加大执法检查力度，对辖区内的在建房屋市政工程的安全隐患进行检查。对于检查中较为突出、典型的重大安全隐患类型，要将此类隐患纳入部门议事日程，及时研究、协调并建立长效的跟踪督办机制，确保按计划完成安全隐患整治工作任务。

（三）总结提高阶段（2022年4月10日-2022年4月30日）。各镇（街道）、区安监站要对此次安全隐患整治行动进行认真总结分析，对存在的问题提出意见和建议，研究加强和改进工作的措施，形成房屋市政工程安全隐患专项整治工作总结报我局质安股。

五、工作要求

（一）高度重视。各有关单位要深刻认识抓好安全生产工作的极端重要性和开展房屋市政工程施工安全隐患整治工作的重要意义，把落实企业安全生产主体责任作为整治行动的根本落脚点，督促企业严格按照“一线三排”工作机制开展隐患排查整改，切实把责任落实到岗位、班组和人员。

（二）切实把《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》落到实处。在建项目施工单位必须完善危大工程清单及其安全管理措施，强化对涉危大工程的安全管控。

（三）落实培训教育。在建项目施工单位必须严格落实培训教育制度，特别是岗前培训。确保上岗的员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必备的安全生产知识和应急处理能力

（四）狠抓监理单位责任落实。监理单位必须配备齐全具有相应从业资格的监理人员，编制有针对性、可操作性的监理规划和细则，加强巡视和旁站监理，加强对施工过程重点部位和薄弱环节的管理和监控，对监理过程中发现的严重安全隐患和问题，要立即责令施工单位整改并复查整改情况，对拒不整改的，要及时向行业主管部门报告。

（五）正确处理简政放权和安全管理的关系。涉市政工程建设项目所在的行业监管部门和项目实施的管理部门，要督促业主和建设单位及时完善基建程序，特别是对应取得但未取得施工许可的项目必须取得施工许可后方可施工。各镇（街道）、区安监站要落实工程项目许可前审查和许可后通告工作机制，实现许可和监管环环相扣，确保施工现场安全生产管理体系和质量技术安全体系落实到位。

（六）加强检查和严格执法。各镇（街道）、区安监站要加大抽查检查力度。对因存在重大安全隐患被停工的项目提出的复工申请要进行全覆盖检查，认真检查并确认排查发现的安全隐患已完成整改，安全生产条件达到复工标准的方可批准复工。同时对参建各方违反工作守则、违反法律法规的行为坚决予以整治并落实信用惩戒。

（七）加强宣传，落实大整治报告制度。各镇（街道）、区安监站要推行违法行为曝光工作机制，强化警示教育，加强社会监督，畅通渠道，鼓励发动群众举报、媒体曝光违法违规行为。同时要落实安全隐患整治行动信息报送制度，每月11日前将《房屋市政工程安全风险隐患排查整治工作统计表》（详见附件）报送至我局质安股。

附件：房屋市政工程安全风险隐患排查整治工作统计表

附件

房屋市政工程安全风险隐患排查整治工作统计表

填报单位：                                                   填报时间：年  月  日

| 房屋市政工程项目情况 | 检查执法情况 | 隐患排查整治情况 | 实施处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋市政工程项目总数 | 含隧道、涵洞等的项目总数 | 组织 检查组 | 出动检查人员 | 检查 企业或 工程 项目 | 涉及危大工程的隐患 | 警告 | 下达限期整改通知书 | 下达停工或停业整顿通知书 | 警示约谈有关部门或企业 | 罚款 | 责令企业停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书 | 问责曝光责任单位及个人 | 纳入信用惩戒 |
|  |  |  |  |  | 排查 | 已整治 | 未闭环整改但处于安全受控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （个） | （个） | （个） | （人次） | （个） | （项） | (项) | （项） | （家） | （份） | （份） | （家） | （宗） | (万元) | （家） | (家、人) | 企业（家） | 人员（人） |

填报人：                         审核人：                                 联系电话：

抄送：区安委办。