附件6            房屋建筑工程质量检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、施工单位资料检查 |
| 1 | 技术交底、施工日志 | 技术交底和施工日志应记录是否详实 |  |  |  |
| 2 | 见证取样和送检 | 水泥、钢筋等主要材料的见证取样送检方案及混凝土的留置方案方案，见证取样及送检记录 |  |  |  |
| 3 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |
| 4 | 施工试验报告（记录） | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |
| 5 | 质量验收记录 | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |
| 6 | 地基基础检测方案 | 地基基础检测方案审核单位盖章、签名齐全 |  |  |  |
| 7 | 地基基础检验方法及数量 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |
| 8 | 地基基础检测问题处理 | 问题处理符合要求，有各方责任主体签署的处理意见结论。 |  |  |  |
| 9 | 模板与支架的设计 | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案. |  |  |  |
| 10 | 质量通病防治技术措施方案 | 检查针对渗、漏、裂等工程质量常见问题防治情况;执行《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》情况 |  |  |  |
| 11 | 样板引路 | 样板引路方案的编制和审批；施工样板的验收。 |  |  |  |
| 二、工地现场质量检查 |
| 12 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 | 对照施工图检查。 |  |  |  |
| 13 | 钢筋的加工、绑扎和连接 | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |
| 14 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |
| 15 | 混凝土强度和试块留置 | 预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |
| 16 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |
| 17 | 砌筑砂浆强度和试块留置 | 砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |
| 18 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |
| 19 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 | 检查砖灰缝厚度，砂浆饱满度。 |  |  |  |
| 20 | 构造措施 | 门窗过梁、构造柱、圈梁、拉结筋设置情况 |  |  |  |
| 21 | 防水混凝土翻边 | 厕浴间和有防水要求的建筑地面设置不小于200mm的混凝土翻边 |  |  |  |
| 22 | 墙面防裂措施 | 抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施；其他容易出现开裂位置的防裂措施 |  |  |  |
| 23 | 其他质量通病的防治 | 检查工程实体的是否存在其他质量通病 |  |  |  |
| 24 | 样板引路 | 施工样板是否满足施工需要。 |  |  |  |
| 三、监理单位资料检查 |
| 25 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 | 检查监理规划、监理实施细则内容是否完整，是否具有针对性 |  |  |  |
| 26 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 检查材料、构配件、设备进场报审表审批情况，质量证明资料是否完整且是否一一对应 |  |  |  |
| 27 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 检查分包单位报审表审批情况，相应资料是否完整 |  |  |  |
| 28 | 见证取样制度的实施情况 | 检查见证送检人员证件、见证送检台账 |  |  |  |
| 29 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 检查监理旁站记录表，旁站记录是否真实反映重点部位、关键工序的实施情况 |  |  |  |
| 30 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 检查检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收是否符合要求，签名（盖章）是否完善 |  |  |  |
| 31 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 检查通知单是否闭合 |  |  |  |

检查人员签名：                                      日期：

施工单位签名：                                      日期：

监理单位签名：                                      日期：