## 设备具体技术(参数)要求
第一部分：教学家具

| 序号 | 家具名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 教学家具 |  |
| 一、课室 （50人/间，共63间） |  |  |
| 1 | 学生课桌椅 | 3150 | 套 | 规格： 1、升降课桌尺寸：700mm×500mm×640mm-760mm 2、书斗尺寸：450mm×300mm×130mm 3、升降课椅400mm×380mm×340mm-440mm （颜色自选） 参数： 一、课桌 1、桌板材质： （1）材质:采用E0级高密度中纤板甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度18mm，四边注塑封边； （2）规格:700mm×500mm； 2、书斗采用0.7mm厚冷轧钢板经模具一次冲压成型； 3、课桌钢架：下部地脚钢架采用60mm×30mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管，上部升降钢架采用50mm×25mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管，桌脚下面横管采用50mm×25mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管； 4、胶套配件：全新环保PP原料一体注塑成型； 5、升降方式：高度可调节,采用螺丝升降，调节范围610mm-760mm，30mm一档，符合GB/T3976-2014 1-6号标准。 6、钢架颜色：钢架静电喷塑，220℃高温固化，颜色为半光灰色； 二、升降课椅 1、椅板材质：座板400mm×380mm，背板400mm×300mm，采用HDPE塑料原料，原料经模具中空吹塑成型； 2、课椅钢架：下部地脚钢架采用60mm×30mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管，上部升降钢架采用50mm×25mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管，椅脚下面横管采用50mm×25mm×1.2mm椭圆形冷轧钢管； 3、胶套配件：全新环保PP原料一体注塑成型； 4、升降方式：高度可调节,采用螺丝升降，调节范围360mm-440mm，20mm一档，符合GB/T3976-2014 1-6号标准。 5、钢架颜色：钢架静电喷塑，220℃高温固化，颜色为半光灰色； 三、检测报告须包含的检测内容及标准 1、符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准； 2、符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准； 3、表面理化性能要求： （1）软、硬质覆面理化性能-耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象； （2）软、硬质覆面理化性能-耐干热：无龟裂、鼓泡现象； （3）软、硬质覆面理化性能-耐液性：10%碳酸钠溶液，24h≥3级（1级最好，5级最差），10%乙酸溶液，24h≥3级（1级最好，5级最差）； （4）软、硬质覆面理化性能-抗冲击：冲击高度50mm，≥3级（1级最好、5级最差）； （5）软、硬质覆面理化性能-桌面耐污染墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h：无明显痕迹； （6）金属件喷涂层-抗盐雾（24h）:无锈蚀现象； （7）金属件喷涂层-抗冲击（3.92J）：无剥落、裂纹、皱纹现象； （8）金属件喷涂层-附着力：≥3级。 4、安全要求： （1）所有零部件应无破损； （2）金属件应无端部末封口的管件，闷盖应不易脱落； （3）与人体接触的部位，存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； （4）升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； （5）相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或≥25mm； （6）与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径至少应为2mm； （7）某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具，课桌椅应不可能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具； （8）所有无覆盖的孔洞直径及间隙应≤5mm或≥25mm； 5、课桌力学性能： （1）桌面垂直静载荷：垂直力1000N，重复10次，每次保载10s（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （2）桌面垂直冲击：冲击高度180mm，2次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （3）桌腿跌落：冲击高度300mm，10次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （4）桌面水平静载荷：中学用课桌水平力400N，重复加力10次，每次保载至少10S（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； 6、课椅力学性能： （1）椅子向前倾翻：座面垂直施加中学用课椅600N力，向前水平施加20N力，无倾翻； （2）椅子侧向倾翻-无扶手：座面垂直施加中学用课椅600N力，向前水平施加20N力，无倾翻； （3）椅子向后倾翻：座面垂直施加中学用课椅600N力，水平向后中学用课椅180N力，无倾翻； （4）座面、椅背联合静载荷：座面加力1600N，椅背加力760N，10次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （5）座面侧向静载荷：座面垂直施加中学用课椅1600N力，水平侧向施加中学用课椅600N力（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （6）椅腿向前静载荷：座面加力1250N，椅腿加力620N，10次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （7）椅腿侧向静载：座面加力1250N，椅腿加力490N，10次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （8）座面冲击：冲击高度中学用课椅300mm，冲击两个部位各10次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （9）椅背冲击：冲击高度中学用课椅/凳620mm，冲击10次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； （10）椅腿跌落：跌落高度（600±5）mm，前腿和后腿各5次（a.课桌无断裂或豁裂现象；b.用手揿压各部件无永久性松动；c.零部件无严重影响使用功能的磨损或变形；d.五金连接件无松动；e.活动部件的开关灵便）； 7、有害物质限量： （1）课桌甲醛释放量≤0.5mg/L； （2）表面涂层可迁移元素： 锑Sb≤60mg/kg; 砷As≤25mg/kg; 钡Ba≤1000mg/kg; 镉Cd≤75mg/kg; 铬Cr≤60mg/kg; 铅Pb≤90mg/kg; 汞Hg≤60mg/kg; 硒Se≤500mg/kg; 8、塑料件中有害物质限量: （1）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、和DIDP的总量）≤0.1%； （2）重金属： 可溶性铅≤90mg/kg; 可溶性镉≤75mg/kg; 可溶性铬≤60mg/kg; 可溶性汞≤60mg/kg; （3）多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃[PAH]总量）苯并[a]芘≤1.0mg/Kg，16种多环芳烃[PAH]总量≤10mg/kg； （4）甲醛释放量≤0.05mg/m³ |  |
| 2 | 定制书包柜 | 504 | 平方米 | 现场定制，款式如图，颜色自选 规格：根据现场教室实际情况定制，柜体需要带掩门。 参数： 一、基材:三聚氰胺板： 1、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 3、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 4、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 5、符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 6、含水率在3.0~13.0%之间； 7、表面结合强度≥0.60MPa； 8、表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； 9、表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； 10、表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； 11、表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； 12、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； 13、甲醛释放量≤0.124mg/m³; 14、挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； 15、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 16、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； 17、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； 18、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； |  |
| 3 | 后墙宣传板 | 63 | 块 | 规格：现场定制，每块约4000mm×1220mm 参数： 表面：优质绒布（可以根据实际情况选择表面）。 内材：1.5mm厚EVA，3mm厚PVC，高密度泡沫板夹层，厚度21mm，密度28-31kg/m³，泡沫板经过双面双砂处理，防潮水不变形。 背板：优质镀锌钢板底板，厚度0.2mm-0.25mm，钝化处理，防锈防潮, 板面平整，镀层牢固，光滑而均匀，整板无拼接。 粘胶材料：采用防腐、防锈、防潮的黑板专用胶漆，胶合牢固，经久耐用，永不脱壳。 边框：银白色或者电泳色铝合金边框，电镀处理工艺，内框厚度21mm正面宽度29mm侧面30mm，壁厚≥0.8mm ,氧化处理（亚光），保证产品结构牢固、美观大方、经久耐用，带粉笔槽。 包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料模具成型。边框与书写面板的固定没有暴露的金属坚固件，确保板附件经久耐用，保证产品有更大的使用价值。 安装方式：采用隐形安装，无安装件外露现象，选用膨胀螺栓或锚栓与墙体连接，水平、左右高度差≤3mm；离地高度800mm-1050mm，保证使用的产品美观大方。 防潮性：五年内不得因空气温度变化发生扭曲、起包、变形、发霉、生锈、面漆脱落。 |  |
| 二、阶梯报告厅（1000人/间，二层） |  |  |
| 1 | 阶梯座椅 | 1000 | 张 | 规格： 1、产品尺寸：深610mm-870mm×宽665mm×高1050mm；（尺寸偏差不得超过±5.0mm。）； 2、座背内板尺寸：695mm×435mm×9mm； 3、背外板尺寸：750mm×500mm×15mm； 4、座外板尺寸：465mm×430mm×15mm； 5、扶手面尺寸：435mm ×80mm ×25mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm； 6、座椅尺寸：深【610-870】mm×宽665mm×高1050 mm。座高450mm，座深460 mm,座内宽495 mm； 7、写字板尺寸：长270mm×宽230mm×厚15mm，尺寸偏差不得超过±5.0mm； 8、固定脚款尺寸：（1）铝合金下站脚长373mm×宽60mm×高240mm，底脚固定螺丝孔距：313mm，（2）铝合金脚架顶端与上扶手框链接位尺寸为：160mm×35mm； 9、颜色自选 参数： 一、材料： 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度为50KG/m³。 2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度为60KG/m³。 3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 4、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。 5、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。 6、座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 7、回位功能：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 8、扶手面：扶手面采用橡胶木，3次以上抛光打磨、2次以上PE、PU油漆喷涂饰面，表面流畅性弧面设计，配合光滑的自动喷漆处理。 9、写字板：采用三聚氰氨写字板, 四周PVC封边 10、写字板支架：配置实心铁圆柱支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便，优化使用空间。 11、面料设计：采用麻绒布，线条流程平整，采用高档衬布拉条，经久耐用。 12、下脚采用优质铝合金，经大型铝合金模具压铸而成，梯形设计，承重力强，结实牢固耐用。 (1)固定脚款：铝合金下脚两侧采用中国风内方外圆搂空的铜钱形状样式设计。 13、侧板：采用中密度纤维板，面覆阻燃海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。 14、中心轴采用直接实心圆棒，支撑椅座以及供椅座复位使用。 15、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用下于靠背接触时，受力点不在海绵上， 而在两侧的金属连接件上面，以此增强整体结构的牢固性、耐用性和舒适性。 二、检测报告： 1、PVC封边条 （1）符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； （2）甲醛释放量E1：≤1.50mg/L； （3）氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； （4）可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； 2、三聚氰胺板 （1）符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； （2）符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； （3）符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； （4）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； (5)符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； (6)含水率在3.0~13.0%之间； (7)表面结合强度≥0.60MPa； (8)表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； (9)表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； (10)表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； (11)表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； (12)耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； (13)甲醛释放量≤0.124mg/m³; (14)挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； (15)防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； (16)燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； (17)燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； (18)燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 3、橡胶木实木（实木扶手） （1）参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准； （2）材料要求-木材含水率：木板应经干燥处理，木材含水率应为8%以上； （3）外观要求； 贯通裂缝：应无具有贯通裂缝，虫蛀：木家具中不应有虫蛀现象，腐朽材：外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，树脂裹：外表和存放物品部位用材应无树脂裹，节子：外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm(特殊设计要求除外)，死节、孔洞、夹皮和树脂、树胶道：应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）； 4、中密度纤维板： （1）符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准； （2）符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准； （3）符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； （4）GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； （5）规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求：板内密度偏差%±10.0，密度0.65~0.80g/cm³，含水率%3.0~13.0； （6）物理力学性能：静曲强度≥24.0 MPa，弹性模量≥2300 MPa，吸水厚度膨胀率%≤12，表面结合强度≥0.90 MPa； （7）甲醛释放量≤0.124mg/m³； （8）品质属性-挥发性有机化合物（72h）苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3； 5、阻燃海绵： （1）符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； （2）干热老化后拉伸强度：≥160kPa； （3）回弹率(回弹性能)≥65%。 |  |
| 2 | 演讲台 | 1 | 张 | 规格：约830mm×560mm×1150mm 参数： 一、高密度纤维板： 1、符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》标准； 2、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 3、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 4、符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准； 5、理化性能：密度＞0.8g/cm³； 6、含水率3.0~13.0%； 7、吸水厚度膨胀率≤4.0%； 8、甲醛释放量≤0.124mg/m³； 9、挥发性有机化合物：苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3； 10、抗菌性能抑菌率：金黄色葡萄球菌当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果 11、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 二、油漆： 1、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准： 2、挥发性有机化合物（VOC）含量≤250g/L； 3、总铅（Pb）含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)≤90mg/kg； 4、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：镉含量≤75mg/kg； 5、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：铬含量≤60mg/kg； 6、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：汞含量≤60mg/kg； 7、甲醛含量≤100mg/kg； 三、三合一连接件： 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； 2、符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 3、符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准： 4、外观性能金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺； 5、外观性能金属件电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 6、乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）； 7、乙酸盐雾试验，涂（镀）层对基体的保护等级为10级（10级最好，0级最差）。 |  |
| 3 | 立式演讲台（可移动） | 1 | 张 | 规格：约680mm×500mm×1200mm 参数： 一、高密度纤维板： 1、符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》标准； 2、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 3、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 4、符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准； 5、符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准； 6、理化性能：密度＞0.8g/cm³； 7、含水率3.0~13.0%； 8、吸水厚度膨胀率≤4.0%； 9、甲醛释放量≤0.124mg/m³； 10、挥发性有机化合物：苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3； 11、抗菌性能抑菌率：金黄色葡萄球菌当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果 12、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 二、油漆： 1、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准： 2、挥发性有机化合物（VOC）含量≤250g/L； 3、总铅（Pb）含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)≤90mg/kg； 4、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：镉含量≤75mg/kg； 5、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：铬含量≤60mg/kg； 6、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：汞含量≤60mg/kg； 7、甲醛含量≤100mg/kg； 三、三合一连接件： 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； 2、符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 3、符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准： 4、外观性能金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺； 5、外观性能金属件电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 6、乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）； 7、乙酸盐雾试验，涂（镀）层对基体的保护等级为10级（10级最好，0级最差）； 四、带轮。 |  |
| 三、综合电教室（小阶梯教室）1间（262人） |  |
| 1 | 阶梯座椅 | 262 | 张 | 规格： 1、产品尺寸：深610mm-870mm×宽665mm×高1050mm；（尺寸偏差不得超过±5.0mm。）； 2、座背内板尺寸：695mm×435mm×9mm； 3、背外板尺寸：750mm×500mm×15mm； 4、座外板尺寸：465mm×430mm×15mm； 5、扶手面尺寸：435mm ×80mm ×25mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm； 6、座椅尺寸：深【610-870】mm×宽665mm×高1050 mm。座高450mm，座深460 mm,座内宽495 mm； 7、写字板尺寸：长270mm×宽230mm×厚15mm，尺寸偏差不得超过±5.0mm； 8、固定脚款尺寸：（1）铝合金下站脚长373mm×宽60mm×高240mm，底脚固定螺丝孔距：313mm，（2）铝合金脚架顶端与上扶手框链接位尺寸为：160mm×35mm； 9、颜色自选 参数： 一、材料： 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度为50KG/m³。 2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉密度为60KG/m³。 3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 4、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。 5、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。 6、座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 7、回位功能：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 8、扶手面：扶手面采用橡胶木，3次以上抛光打磨、2次以上PE、PU油漆喷涂饰面，表面流畅性弧面设计，配合光滑的自动喷漆处理。 9、写字板：采用三聚氰氨写字板, 四周PVC封边 10、写字板支架：配置实心铁圆柱支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便，优化使用空间。 11、面料设计：采用麻绒布，线条流程平整，采用高档衬布拉条，经久耐用。 12、下脚采用优质铝合金，经大型铝合金模具压铸而成，梯形设计，承重力强，结实牢固耐用。 (1)固定脚款：铝合金下脚两侧采用中国风内方外圆搂空的铜钱形状样式设计。 13、侧板：采用中密度纤维板，面覆阻燃海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。 14、中心轴采用直接实心圆棒，支撑椅座以及供椅座复位使用。 15、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用下于靠背接触时，受力点不在海绵上， 而在两侧的金属连接件上面，以此增强整体结构的牢固性、耐用性和舒适性。 二、检测报告： 1、PVC封边条 （1）符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； （2）甲醛释放量E1：≤1.50mg/L； （3）氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； （4）可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； 2、三聚氰胺板 （1）符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； （2）符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； （3）符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； （4）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； (5)符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； (6)含水率在3.0~13.0%之间； (7)表面结合强度≥0.60MPa； (8)表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； (9)表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； (10)表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； (11)表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； (12)耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； (13)甲醛释放量≤0.124mg/m³; (14)挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； (15)防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； (16)燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； (17)燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； (18)燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 3、橡胶木实木（实木扶手） （1）参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准； （2）材料要求-木材含水率：木板应经干燥处理，木材含水率应为8%以上； （3）外观要求； 贯通裂缝：应无具有贯通裂缝，虫蛀：木家具中不应有虫蛀现象，腐朽材：外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，树脂裹：外表和存放物品部位用材应无树脂裹，节子：外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm(特殊设计要求除外)，死节、孔洞、夹皮和树脂、树胶道：应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）； 4、中密度纤维板： （1）符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准； （2）符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准； （3）符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； （4）GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； （5）规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求：板内密度偏差%±10.0，密度0.65~0.80g/cm³，含水率%3.0~13.0； （6）物理力学性能：静曲强度≥24.0 MPa，弹性模量≥2300 MPa，吸水厚度膨胀率%≤12，表面结合强度≥0.90 MPa； （7）甲醛释放量≤0.124mg/m³； （8）品质属性-挥发性有机化合物（72h）苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3； 5、阻燃海绵： （1）符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； （2）干热老化后拉伸强度：≥160kPa； （3）回弹率(回弹性能)≥65%。 |  |
| 2 | 演讲台 | 1 | 张 | 规格：约830mm×560mm×1150mm 参数： 一、高密度纤维板： 1、符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》标准； 2、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 3、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 4、符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准； 5、理化性能：密度＞0.8g/cm³； 6、含水率3.0~13.0%； 7、吸水厚度膨胀率≤4.0%； 8、甲醛释放量≤0.124mg/m³； 9、挥发性有机化合物：苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3； 10、抗菌性能抑菌率：金黄色葡萄球菌当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果 11、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 二、油漆： 1、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准： 2、挥发性有机化合物（VOC）含量≤250g/L； 3、总铅（Pb）含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)≤90mg/kg； 4、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：镉含量≤75mg/kg； 5、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：铬含量≤60mg/kg； 6、可溶性重金属含量可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：汞含量≤60mg/kg； 7、甲醛含量≤100mg/kg； 三、三合一连接件： 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； 2、符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 3、符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准： 4、外观性能金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺； 5、外观性能金属件电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 6、乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）； 7、乙酸盐雾试验，涂（镀）层对基体的保护等级为10级（10级最好，0级最差）； |  |
| 四、计算机室（50人/间，共4间） |
| 1 | 双人电脑桌 | 100 | 套 | 规格：约1200mm-1600mm×600mm×750mm 参数 一、桌面采用三聚氰胺板（颜色订制），带隔断（三面隔断其中正面透明，两边不透明） 二、三聚氰胺板： 1、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 3、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 4、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 5、符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 6、含水率在3.0~13.0%之间； 7、表面结合强度≥0.60MPa； 8、表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； 9、表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； 10、表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； 11、表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； 12、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； 13、甲醛释放量≤0.124mg/m³; 14、挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； 15、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 16、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； 17、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； 18、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 三、冷轧钢板： 1、符合GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准； 2、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准； 4、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5、化学成分 （1）C≤0.12% （2）Mn≤0.60% （3）P≤0.030% （4）S≤0.030% 6、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）法（18h）： （1）涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级（10级最好，0级最差）； （2）涂（镀）层对基体的保护等级10级（10级最好，0级最差）； 7、力学性能断后伸长率≥28％。 |  |
| 2 | 电脑椅 | 200 | 张 | 规格：约350mm×250mm×455mm 参数： 一、凳子主体为钢管结构，采用0.8mm壁厚钢管；木板为三聚氰胺板，颜色可根据客户要求订制。 二、三聚氰胺板： 1、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 3、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 4、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 5、符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 6、含水率在3.0~13.0%之间； 7、表面结合强度≥0.60MPa； 8、表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； 9、表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； 10、表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； 11、表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； 12、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； 13、甲醛释放量≤0.124mg/m³; 14、挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； 15、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 16、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； 17、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； 18、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 三、冷轧钢板 1、符合GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准； 2、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准； 4、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5、化学成分 （1）C≤0.12% （2）Mn≤0.60% （3）P≤0.030% （4）S≤0.030% 6、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）法（18h）： （1）涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级（10级最好，0级最差）； （2）涂（镀）层对基体的保护等级10级（10级最好，0级最差）； 7、力学性能断后伸长率≥28％。 |  |
| 五、录播室（2间，共100人） |
| 1 | 录播室六人讨论桌椅 | 8 | 组 | 规格：如图定制，菱形桌子。桌子对角线约1600mm；椅子约400mm×470m×770-830mm 参数： 一、板材：优质三聚氰胺板制成，所有板材切口用环保PVC封边条密封。 二、三聚氰胺板： 1、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 3、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 4、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 5、符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 6、含水率在3.0~13.0%之间； 7、表面结合强度≥0.60MPa； 8、表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； 9、表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； 10、表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； 11、表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； 12、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； 13、甲醛释放量≤0.124mg/m³; 14、挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； 15、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 16、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； 17、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； 18、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 三、PVC封边条： 1、符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 2、甲醛释放量E1：≤1.5mg/L； 3、氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； 4、可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； 四、管材：全部采用优质钢管30*60*1.2焊接而成。 五、架子主体材料全部采用优质钢管，壁厚为1.2mm以上，主支撑架钢管壁厚1.5mm以上。钢管采用高频焊接钢管，机械性能良好，表面平整。 六、板材采用25mm/16mm优质三聚氰胺板板贴面，后成型板，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真. 七、钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳. 八、椅子：椅子总尺寸400m×470mm770mm-830mm两档调节。 1、椅座背板：座板，采用长400mm×宽360mm×厚15mm三聚氰胺板裁制。 2、背板：采用长360mm×宽200mm×厚15mm三聚氰胺板裁制，所有板材切口用环保PVC封边条密封。 3、管材：均用304#不锈钢管件 椅背筐采用40mm×20mm×1.2mm 椭圆管弯制，坐框采用40mm×20mm×1.2mm厚D形管弯制，椅脚由50mm×25mm×1.2mm椭圆管和50mm×25mm×1.2mm方管焊接制成。 |  |
| 2 | 录播室学生课桌椅 | 26 | 套 | 规格： 1、桌面尺寸：约1200mm×400mm×750mm 2、前挡板尺寸：约1050mm×280mm×150mm 3、椅子座板尺寸：约405mm×405mm×150mm 4、靠背尺寸：约390mm×250mm×150mm 参数： 一、台面25mm厚，挡板+座板+背板15mm厚，板面采用优质三聚氰胺板，易清洁，耐磨损，防霉，防潮，PVC封边。 二、桌椅架采用优质钢铁架，结构稳固，粉末喷涂完成，20mm×50mm蛋管，壁厚1.2mm。 三、脚垫采用环保PP耐冲击塑料，美观耐用，静音。 四、椅子：采用优质三聚氰胺板，易清洁，耐磨损，防霉，防潮，PVC封边。椅架采用优质钢铁架，结构稳固，粉末喷涂完成，20mm×40mm蛋管，壁厚1.2mm厚。 脚垫采用环保PP耐冲击塑料，美观耐用，静音。 五、三聚氰胺板： 1、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 3、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 4、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 5、符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 6、含水率在3.0~13.0%之间； 7、表面结合强度≥0.60MPa； 8、表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； 9、表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； 10、表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； 11、表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； 12、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； 13、甲醛释放量≤0.124mg/m³; 14、挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； 15、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 16、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； 17、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； 18、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 六、PVC封边条： 1、符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 2、甲醛释放量E1：≤1.5mg/L； 3、氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； 4、可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； |  |
| 六、观摩室（2间，共48人） |
| 1 | 观摩椅 | 48 | 张 | 规格： 椅子整体宽555mm×高805mm；两扶手之间内空为470mm—490mm之间。 要求：椅身为可滑动椅子，扶手为可上下滑动扶手。 参数： 一、饰面：工学无海绵特斯林条纹网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 二、网布 1、符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准； 2、符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》 3、甲醛含量≤300mg/kg； 4、可分解致癌芳香胺染料： （1）联苯胺≤20mg/kg； （2）邻氨基偶氮甲苯≤20mg/kg； （3）对氯苯胺≤20mg/kg； （4）领甲苯胺≤20mg/kg； 5、阻燃性能：表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象，通过香烟抗引燃特性试验； 三、海绵：工学仿生设计，无海绵。 四、胶粘剂：全五金+塑料+网布结构，无胶合剂环保无污染。 五、成型胶合板：无木板结构，特斯林条纹网工学坐设计，无甲醛释放。 六、椅架：采用19*32MM腰骨管，壁厚≥1.5mm，经独特变管处理，管型成锥型，自动弯管后采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 七、靠背：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定，120K靠背拉力测试。 |  |
| 七、英语活动室（2间）、科技活动室（1间） |  |
| 1 | 讨论圆桌 | 8 | 组 | 规格：整体尺寸约1600mm×1600mm×750mm，圆形，如图定制。 参数： 一、桌面和挡板用E1级优质三聚氰胺板 二、三聚氰胺板： 1、符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准； 2、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 3、符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； 4、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 5、符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 6、含水率在3.0~13.0%之间； 7、表面结合强度≥0.60MPa； 8、表面耐磨：磨耗值≤80mg/100r； 9、表面耐香烟灼烧达到4级以上（5级最好，1级最差）； 10、表面耐干热达到4级以上（5级最好，1级最差）； 11、表面耐水蒸气达到4级以上（5级最好，1级最差）； 12、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； 13、甲醛释放量≤0.124mg/m³; 14、挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³； 15、防霉菌性能：黑曲霉0级或1级； 16、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/S； 17、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内焰尖高度Fs≤150mm； 18、燃烧性能-平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现场； 三、基材为实木颗粒板，面板厚度25mm，2.0PVC封边。挡板厚度15mm，防水防刮防污。 四、脚架前脚为30mm×60mm的冷扎钢旦管，厚度1.5mm，后脚为25mm×50mm冷轧钢管厚度1.5mm，表面经酸洗磷化除油除锈静电220度高温喷涂处理。3.横梁为直径50冷扎钢圆管，厚度1.2mm，高温静电喷粉。 五、书网为1.2mm厚优质钢管，高温静电喷粉。 六、脚轮：2.5mm尼龙脚轮 七、连接件为铝合金压铸成型，拧动折叠功能。特点：外观高端大气，人字简约造型，配合精密，适合堆叠。 |  |
| 2 | 讨论椅 | 48 | 张 | 规格：常规 参数： 一、钢架采用圆方管32.3mm×19.2mm×1.5mm厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防绣； 二、靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚特网，透气抗拉力强，靠背与连接件为一体设计，坚固耐用； 三、扶手采用PP材质，螺丝加固； 四、座包高密度定型海绵，经久耐用，带防尘底壳美观大方，可上翻，多张排列节省空间； 五、脚塞尼龙材质，后脚带小滑轮，方便移动椅子。 |  |

## 第二部分宿舍家具

| 序号 | 家具名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学生宿舍（8人/间，共186间） |
| 1 | 铁架床 | 372 | 套 | 规格： 四人位步梯铁架床：整体尺寸约长4540mm×宽970mm×高1800mm 颜色：自选 基本参数： 一、钢管全部采用优质冷轧钢管。床企柱（床母）采用50mm×50mm×1.2mm钢管，床板主架采用50mm×25mm×1.2mm钢管，床板支承横梁采用25mm×25mm×0.8mm钢管,床头（尾）下侧横梁50mm×25mm×0.8mm钢管，上侧横梁25mm×25mm×0.8mm钢管，竖小管采用：ø19mm×0.8mm钢管，上床铺护栏采用¢19mm圆管，楼梯25mm×25mm×1.2mm横杆上焊有防滑踏板，起到防滑的作用,蚊帐架采用ø14mm×0.8mm钢管。 二、有关要求：钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，床主架尽量采用卡式结构，减少在横梁上打孔和螺纹固定，以确保产品强度好，所有焊接口光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉沫涂料，经220℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 三、铁架床（公寓床） 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 2、符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3、结构安全： （1）人体接触或收藏物品的部件无毛刺、刃口、棱角； （2）固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； 4、理化性能： （1）硬度≥H； （2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，裂纹，皱纹； （3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； （4）附着力应不低于2级； 5、甲醛释放量≤1.5mg/L； 6、有害物质限量： （1）可溶性铅≤90mg/kg； （2）可溶性镉≤75mg/kg； （3）可溶性铬≤60mg/kg； （4）可溶性贡≤60mg/kg。 |  |
| 2 | 床板 | 1488 | 张 | 规格：采用18mm原木杉木板， 约长1910mm×宽915mm 要求：不需要涂抹油漆。 |  |
| 3 | 四门单开更衣柜 | 372 | 个 | 规格：约750mm×420mm×1800mm； 颜色自选； 参数： 基材：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度≥0.8mm的钢材，颜色可选；工艺要求： (1)经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；（2）焊接部分采用c02保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺； （3）金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。 （4）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理 一、冷轧钢板： 1、符合GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准； 2、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准； 4、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5、化学成分 （1）C≤0.12% （2）Mn≤0.60% （3）P≤0.030% （4）S≤0.030% 6、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）法（18h）： （1）涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级（10级最好，0级最差）； （2）涂（镀）层对基体的保护等级10级（10级最好，0级最差）； 7、力学性能断后伸长率≥28％。 |  |
| 4 | 鞋架 | 186 | 个 | 规格：每个长约1000mm，高约600mm宽度约为300mm； 参数： 1、采用304不锈钢管； 2、方管尺寸：30mm*15mm*0.6mm，圆管尺寸22mm*0.6mm； 3.每个鞋架三层，具体设计根据现场定制。要求鞋架挂墙安装。 |  |
| 二、学生宿舍（6人/间，共129间） |  |
| 1 | 铁架床 | 129 | 套 | 规格： 四人位步梯铁架床：整体尺寸约长4540mm×宽970mm×高1800mm 颜色自选； 基本参数： 一、钢管全部采用优质冷轧钢管。床企柱（床母）采用50mm×50mm×1.2mm钢管，床板主架采用50mm×25mm×1.2mm钢管，床板支承横梁采用25mm×25mm×0.8mm钢管,床头（尾）下侧横梁50mm×25mm×0.8mm钢管，上侧横梁25mm×25mm×0.8mm钢管，竖小管采用：ø19mm×0.8mm钢管，上床铺护栏采用¢19mm圆管，楼梯25mm×25mm×1.2mm横杆上焊有防滑踏板，起到防滑的作用,蚊帐架采用ø14mm×0.8mm钢管。 二、有关要求：钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，床主架尽量采用卡式结构，减少在横梁上打孔和螺纹固定，以确保产品强度好，所有焊接口光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉沫涂料，经220℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 三、铁架床（公寓床） 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 2、符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3、结构安全： （1）人体接触或收藏物品的部件无毛刺、刃口、棱角； （2）固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； 4、理化性能： （1）硬度≥H； （2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，裂纹，皱纹； （3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； （4）附着力应不低于2级； 5、甲醛释放量≤1.5mg/L； 6、有害物质限量： （1）可溶性铅≤90mg/kg； （2）可溶性镉≤75mg/kg； （3）可溶性铬≤≤60mg/kg； （4）可溶性贡≤60mg/kg。 |  |
| 2 | 铁架床 | 129 | 套 | 规格：爬梯双层床，整体尺寸：约长2020mm×宽970mm×高1800mm： 颜色自选： 基本参数： 一、钢管全部采用优质冷轧钢管。床企柱（床母）采用50mm×50mm×1.2mm钢管，床板主架采用50mm×25mm×1.2mm钢管，床板支承横梁采用25mm×25mm×0.8mm钢管,床头（尾）下侧横梁50mm×25mm×0.8mm钢管，上侧横梁25mm×25mm×0.8mm钢管，竖小管采用：ø19mm×0.8mm钢管，上床铺护栏采用¢19mm圆管，楼梯25mm×25mm×1.2mm横杆上焊有防滑踏板，起到防滑的作用,蚊帐架采用ø14mm×0.8mm钢管。 二、有关要求：钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，床主架尽量采用卡式结构，减少在横梁上打孔和螺纹固定，以确保产品强度好，所有焊接口光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉沫涂料，经220℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 三、铁架床（公寓床） 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 2、符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3、结构安全： （1）人体接触或收藏物品的部件无毛刺、刃口、棱角； （2）固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； 4、理化性能： （1）硬度≥H； （2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，裂纹，皱纹； （3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； （4）附着力应不低于2级； 5、甲醛释放量≤1.5mg/L； 6、有害物质限量： （1）可溶性铅≤90mg/kg； （2）可可溶性镉≤75mg/kg； （3）可溶性铬≤60mg/kg； （4）可溶性贡≤60mg/kg。 |  |
| 3 | 床板 | 774 | 张 | 规格：采用18mm原木杉木板， 约长1910mm×宽915mm 要求：不需要涂抹油漆。 |  |
| 4 | 四门单开更衣柜 | 258 | 个 | 规格：约750mm×420mm×1800mm； 颜色自选； 参数： 基材：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度≥0.8mm的钢材，颜色可选；工艺要求：(1)经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；（2）焊接部分采用c02保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；（3）金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。（4）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理 一、冷轧钢板： 1、符合GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准； 2、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准； 4、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准； 5、化学成分 （1）C≤0.12% （2）Mn≤0.60% （3）P≤0.030% （4）S≤0.030% 6、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）法（18h）： （1）涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级（10级最好，0级最差）； （2）涂（镀）层对基体的保护等级10级（10级最好，0级最差）； 7、力学性能断后伸长率≥28％。 |  |
| 5 | 鞋架 | 129 | 个 | 规格：每个长约1000mm，高约600mm宽度约为300mm； 参数： 1、采用304不锈钢管； 2、方管尺寸：30mm*15mm*0.6mm，圆管尺寸22mm*0.6mm； 3.每个鞋架三层，具体设计根据现场定制。要求鞋架挂墙安装。 |  |
| 三、教师宿舍（1人/间，共39间） |  |
| 1 | 单人木床 | 39 | 张 | 规格：尺寸：1500mm×2000mm×450mm 参数 一、材质： 1、木床，原木色，不含结疤和虫眼，稳定性好，床边 25mm×160mm 桉木芯贴橡胶木皮床边，床子规格5根，28mm×58mm 杉木，床尾做 7 字结构脚，高度 410mm，放置床板，床垫和床边平齐，床板 14mm 厚杉木折叠床板，透气性好，床头和床尾背部打来木磨，上了一层底油，做到封闭效果，可预防产品发霉和开裂。 2、油漆选用净味油漆，经“两底一面 ”工艺处理，漆面饱满、色泽均匀，无麻点、污渍； 3、五金床挂钩和床托全部采用加厚五金，不易变形。 |  |
| 2 | 硬棕床垫 | 39 | 张 | 规格：1500mm×2000mm×220mm 参数： 一、材料 1.抗起球针织面料。 2.含乳胶层。 3.独立侧边加400K环保棉。 4.独立袋弹簧。 |  |
| 3 | 教师更衣柜 （原名称：四门更衣柜） | 39 | 个 | 规格：约1500mm×600mm×1800mm 现场定制，自行设计 参数： 一、基材：E1级多层实木板(胶合板)。 二、多层实木板/胶合板 1、符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》（III类）标准； 2、符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准； 3、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 4、符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准； 5、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 6、静曲强度： （1）顺纹≥22.0MPa; （2）横纹≥20.0MPa； （3）合格数与试件数之比为90%； 7、弹性模量： （1）顺纹≥5000MPa； （2）横纹≥4000MPa； （3）合格数与试件数之比≥90； 8、含水率：6.0~14.0%之间； 9、表面耐水蒸气4级（5级最好，1级最差）； 10、表面耐龟裂：4级（5级最好，1级最差）； 11、表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕； 12、甲醛释放限量≤0.124mg/m³； 13、抗霉菌性能：防霉菌性能0级（不长）； 14、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌（作用时间24h）抑菌率＞99%； 三、PVC封边条： 1、符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 2、甲醛释放量E1：≤1.5mg/L； 3、氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； 4、可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； 四、三合一连接件： 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； 2、符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 3、符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准： 4、外观性能金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺； 5、外观性能金属件电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 6、乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）； 7、乙酸盐雾试验，涂（镀）层对基体的保护等级为10级（10级最好，0级最差）。 |  |
| 4 | 写字桌 | 39 | 张 | 规格：约1200mm×600mm×750mm，现场定制，自行设计。 参数：基材 一、E1级多层实木板(胶合板)。 1、符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》（III类）标准； 2、符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准； 3、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 4、符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准； 5、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 6、静曲强度： （1）顺纹≥22.0MPa; （2）横纹≥20.0MPa； （3）合格数与试件数之比为90%； 7、弹性模量： （1）顺纹≥5000MPa； （2）横纹≥4000MPa； （3）合格数与试件数之比≥90%； 8、含水率：6.0~14.0%之间； 9、表面耐水蒸气4级（5级最好，1级最差）； 10、表面耐龟裂：4级（5级最好，1级最差）； 11、表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕； 12、甲醛释放限量≤0.124mg/m³； 13、抗霉菌性能：防霉菌性能0级（不长）； 14、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌（作用时间24h）抑菌率＞99%； 二、PVC封边条： 1、符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 2、甲醛释放量E1：≤1.5mg/L； 3、氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； 4、可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； 三、三合一连接件： 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； 2、符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 3、符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准： 4、外观性能金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺； 5、外观性能金属件电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 6、乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）； 7、乙酸盐雾试验，涂（镀）层对基体的保护等级为10级（10级最好，0级最差）； |  |
| 5 | 写字椅 | 39 | 张 | 规格：常规 参数：现场定制，自行设计，要求是木质椅子。 |  |
| 6 | 鞋架 | 39 | 个 | 规格：每个长约1000mm，高约600mm宽度约为300mm； 参数： 1、采用304不锈钢管； 2、方管尺寸：30mm*15mm*0.6mm，圆管尺寸22mm*0.6mm； 3.每个鞋架三层，具体设计根据现场定制。要求鞋架挂墙安装。 |  |
| 四、宿管宿舍、保密室（2人/间，共2间） |
| 1 | 铁架床 | 2 | 套 | 规格：爬梯双层床，整体尺寸：约长2020mm×宽970mm×高1800mm： 颜色自选； 基本参数： 一、钢管全部采用优质冷轧钢管。床企柱（床母）采用50mm×50mm×1.2mm钢管，床板主架采用50mm×25mm×1.2mm钢管，床板支承横梁采用25mm×25mm×0.8mm钢管,床头（尾）下侧横梁50mm×25mm×0.8mm钢管，上侧横梁25mm×25mm×0.8mm钢管，竖小管采用：ø19mm×0.8mm钢管，上床铺护栏采用¢19mm圆管，楼梯25mm×25mm×1.2mm横杆上焊有防滑踏板，起到防滑的作用,蚊帐架采用ø14mm×0.8mm钢管。 二、有关要求：钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，床主架尽量采用卡式结构，减少在横梁上打孔和螺纹固定，以确保产品强度好，所有焊接口光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉沫涂料，经220℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合检验标准，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。 三、铁架床（公寓床） 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 2、符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准； 3、结构安全： （1）人体接触或收藏物品的部件无毛刺、刃口、棱角； （2）固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）； 4、理化性能： （1）硬度≥H； （2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，裂纹，皱纹； （3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； （4）附着力应不低于2级； 5、甲醛释放量≤1.5mg/L； 6、有害物质限量： （1）可溶性铅≤90mg/kg； （2）可可溶性镉≤75mg/kg； （3）可溶性铬≤60mg/kg； （4）可溶性贡≤60mg/kg。 |  |
| 2 | 床板 | 4 | 张 | 规格：采用18mm原木杉木板， 约长1910mm×宽915mm 要求：不需要涂抹油漆。 |  |
| 3 | 写字桌 | 2 | 张 | 规格：约1200mm×600mm×750mm， 现场定制，自行设计。 参数：基材 一、E1级多层实木板(胶合板)。 1、符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》（III类）标准； 2、符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准； 3、符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准； 4、符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准； 5、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 6、静曲强度： （1）顺纹≥22.0MPa; （2）横纹≥20.0MPa； （3）合格数与试件数之比为90%； 7、弹性模量： （1）顺纹≥5000MPa； （2）横纹≥4000MPa； （3）合格数与试件数之比≥90%； 8、含水率：6.0~14.0%之间； 9、表面耐水蒸气4级（5级最好，1级最差）； 10、表面耐龟裂：4级（5级最好，1级最差）； 11、表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕； 12、甲醛释放限量≤0.124mg/m³； 13、抗霉菌性能：防霉菌性能0级（不长）； 14、抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌（作用时间24h）抑菌率＞99%； 二、PVC封边条： 1、符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 2、甲醛释放量E1：≤1.5mg/L； 3、氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg； 4、可迁移元素含量：镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、铅含量≤90mg/kg、汞含量≤60mg/kg； 三、三合一连接件： 1、符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》； 2、符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准； 3、符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准： 4、外观性能金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺； 5、外观性能金属件电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 6、乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）； 7、乙酸盐雾试验，涂（镀）层对基体的保护等级为10级（10级最好，0级最差）。 |  |
| 4 | 写字椅 | 2 | 张 | 规格：常规 参数：现场定制，自行设计。 |  |
| 5 | 鞋架 | 1 | 个 | 规格：每个长约1000mm，高约600mm宽度约为300mm； 参数： 1、采用304不锈钢管； 2、方管尺寸：30mm*15mm*0.6mm，圆管尺寸22mm*0.6mm； 3.每个鞋架三层，具体设计根据现场定制。要求鞋架挂墙安装。 |  |