佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于开展超龄服役施工升降机专项整治行动的通知

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

为进一步提升我区房屋市政工程安全监管水平，保障我区建设领域安全生产形势稳定，深刻吸取河北衡水“4·25”重大事故及江苏扬州“7·2”事故教训，加强在建房屋市政工程施工升降机的监督管理，认真落实安全隐患排查整治工作，结合2019年度全省建筑起重机械监督抽检发现的相关问题，我局决定开展超龄服役施工升降机专项整治行动。现将有关事项通知如下：

一、专项整治范围

我区在建房屋市政工程的施工升降机。重点抽查5年以上多次安装使用过的设备。

二、专项整治时间

发文之日起至2019年11月30日。

三、专项整治内容

（一）是否有超过制造厂家规定的使用年限的机械部件；

（二）是否有国家明令淘汰或者禁止使用的机械部件；

（三）改变原设备主要受力构件、主要材料、主要配置、控制系统等重大改造修理后，是否办理重大维修监督检验；

（四）施工升降机其他有关情况。

四、专项整治安排

（一）企业自查

我区在建房屋市政工程的项目，施工总承包单位应牵头组织监理、产权、安装、维保等有关单位全面开展自查自纠工作，对检查发现的问题要及时落实整改，全力消除安全隐患。自查自纠资料由施工总承包、监理、产权、安装、维保等有关单位相关负责人签字确认后留置工地备查。

（二）监督抽查

在专项整治期间，各镇（街道）国土城建和水务局和区建筑工程施工安全监督站各监督组在日常监督检查中，应着重抽查施工升降机超龄服役及违规使用构配件情况，形成持续严打态势。

（三）专项抽查

在专项整治期间，由区建筑工程施工安全监督站组织监督员及检查专家形成专项检查组，随机抽查区内各在建房屋市政工程的施工升降机，检查表格详见附件《施工升降机超龄服役检查表》。

五、工作要求

（一）各镇（街道）国土城建和水务局和区建筑工程施工安全监督站应高度重视，及时将有关要求传达至辖区内在建房屋市政工程各方责任主体，并督促其贯彻执行，全面开展自查自纠工作，认真排查施工升降机安全隐患，全面落实企业安全生产主体责任，防止生产安全事故发生。

（二）开展专项抽查时，如发现施工升降机存在安全隐患的，由检查组根据实际情况发出《责令整改通知书》或《责令停工通知书》，按照《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》进行记分，并跟进后续整改复查工作。我局将对检查情况予以全区通报，情节严重的按照《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》进行扣分，存在违法行为的依法予以行政处罚。

（三）各有关单位应对专项整治行动中发现的问题认真总结，举一反三，在日后的施工或监管过程中要加强施工升降机超龄服役问题的自查自纠或监督检查。

附件：施工升降机超龄服役检查表

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2019年10月16日

附件

施工升降机超龄服役检查表

| 工程名称 |  | 所属镇街 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工升降机备案号 |  | 自编号 |  | 出厂日期 |  |
| 建设单位 |  | 产权单位 |  |
| 总承包单位 |  | 监理单位 |  |
| 安装单位/维保单位 |  | 检测机构 |  |
| 序号 | 项目 | 抽查内容 | 抽查情况 |
| 1 | 使用年限 | 限制使用出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机及出厂年限超过5年（不含5年）的SS型施工升降机。超过使用年限的如果有由有资质评估机构提供的评估合格报告，可适当延长使用年限。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 凡使用说明书规定的整机使用年限少于8年的SC型施工升降机及整机使用年限少于5年的SS型施工升降机，应按使用说明书规定的使用年限整机及时报报废。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 严禁使用国家和省明令淘汰的设备。 | □符合 □不符合 |
| 2 | 主要金属结构件 | 主要结构件（除标准节立管外）腐蚀深度不得超过原厚度的10%。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 标准节立管壁厚腐蚀和磨损最大减少量不得超过出厂厚度的25%。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 齿轮、齿条的磨损量不得超过使用说明书规定值时。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 主要金属结构件同一部件的修复次数不得超过两次。 | □符合 □不符合 |
| 3 | 稳定性 | 基础底架、导轨架标准节、吊笼骨架、驱动板等结构不得发生整体失稳。 | □符合 □不符合 |
| 4 | 防坠安全器 | 施工升降机的壳体没有裂纹或自出厂之日起未满5年。 | □符合 □不符合 |
|  |  | 防坠安全器在有效的标定期限内使用。 | □符合 □不符合 |
| 5 | 重大维修情 况 | 主要受力构件（基础底架、导轨架标准节、吊笼骨架、驱动板等）、主要配置、控制系统等重大维修改造后，应办理重大维修检验。 | □符合 □不符合 □无此项 |
| 6 | 其他情况 |  |
| 合计 | 符合 项，占 %；不符合 项，占 % |
| 处理情况: □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 扣分情况：对施工企业扣 分，对监理企业扣 分，对项目管理人员共发出扣分通知书 份，共扣 分。 检查人员： 检查时间： 年 月 日 |